## Slide 1
7.6锐角三角函数的简单应用（4）

## Slide 2
A
B
C
如图,AB是一斜坡,
我们把斜坡与水平面的
夹角称为坡角 .
斜坡的垂直高度BC与斜坡
的水平距离AC的比称为坡度 .
一个重要的概念

## Slide 3
1、小明沿着坡角为20°的斜坡向上前进80m,
则他上升的高度是( ).
热身训练

## Slide 4
2、如图是一个拦水大坝的横断面图,AD∥BC,
斜坡AB=10m,大坝高为8m, (1)则斜坡AB的坡度
(2)如果坡度 ,则坡角
(3)如果坡度 ,则大坝高度为___.
A
B
C
D
E
热身训练

## Slide 5
.如图,水坝的横截面是梯形ABCD,迎水坡BC
的坡角 为30°,背水坡AD的坡度 为1:1.2,
坝顶宽DC=2.5米,坝高4.5米.
求:(1)背水坡AD的坡角 (精确到0.1°);
(2)坝底宽AB的长(精确到0.1米).
E
F
例1：

## Slide 6
思考:在上题中,为了提高堤坝的 防洪能力,市防汛指挥部决定加固堤坝,要求坝顶CD加宽0.5米,背水坡AD的坡度改为1:1.4,已知堤坝的总长度为5㎞,求完成该项工程所需的土方(精确到
0.1米3)
E
F
G
H
K
若把此堤坝加高0.5米，需要多少土方？

## Slide 7
如图是沿水库拦河坝的背水坡，将坡顶加宽2米，坡度由原来的1：2改为1：2.5，已知坝高6米，坝长50米.
求（1）加宽部分横断面AFEB的面积；
（2）完成这一工程需要多少土方？
练习1：
E
F
D
C
B
A

## Slide 8
A
B
C
D
练习2
如图，斜坡AC的坡度（坡比）为1:
AC＝10米．坡顶有一旗杆BC，旗杆顶端B点
与A点有一条彩带AB相连，AB＝14米．
试求旗杆BC的高度．

## Slide 9
如图，有一段斜坡BC长为10米，坡角
∠CBD=30°,为方便残疾人的轮椅车通行，现准备把坡角降为5°。求斜坡新起点A与原起点B的距离 (结果精确到0.1米)
中考点击
（第20题）
D
C
B
°
A B D
C
30°
5°