## Slide 1: 第一章 直角三角形的边角关系 第五节 测量物体的高度(二)

## Slide 2: 知识回顾
测角仪的使用方法
测量底部可以到达的物体高度的方法
测量底部不可以到达的物体高度的方法

## Slide 3
0
30
30
60
60
90
90
使用测倾器测量倾斜角的步骤如下：
1、把支架竖直插入地面，使支架的中心线、铅垂线和度盘的0°刻度线重合，这时度盘的顶线PQ在水平位置。
P
Q

## Slide 4
0
30
30
60
60
90
90
2、转动转盘，使度盘的直径对准目标M，记下此时铅垂线所指的度数。
M
30°

## Slide 5
A
C
M
N
1、在测点A安置测倾器，测得M的仰角∠MCE=α；
E
2、量出测点A到物体底部N的水平距离AN=l；
3、量出测倾器的高度AC=a，可求出MN的高度。
MN=ME+EN=l·tanα+a
测量底部可以直接到
达的物体的高度:
α

## Slide 6
测量底部不可以直接到
达的物体的高度:
1、在测点A处安置测倾器，测得此时M的仰角∠MCE=α；
A
C
B
D
M
N
E
α
2、在测点A与物体之间的B处安置测倾器，测得此时M的仰角∠MDE=β；
β
3、量出测倾器的高度AC=BD=a，以及测点A,B之间的距离AB=b.根据测量数据,可求出物体MN的高度.

## Slide 7: 活动内容
以5～6人为一小组，合作测量旗杆的高度,并填写记录。
说明：1. 不能直接用皮尺测量它的高度。
2. 注意实验时的安全，同学之间要互让。
3. 测量的过程中会产生测量误差，因此，需
多测两组数据,并取它们的平均值。
4. 正确地使用测倾器，特别要注意测量过程中正
确、规范地读数.
5.积极参与测量活动,并能对在测量过程中遇到的
困难，想方没法，团结协作，共同解决.

## Slide 8
课题 | 测量物体的高度 （范例一） |  |  |  | 
测量示意图 |  |  |  |  | 
测得数据 | 测量项目 |  | 第一次 | 第二次 | 平均值
 | CA |  |  |  | 
 | NA |  |  |  | 
 | ∠MCE |  |  |  | 
计算过程 |  |  |  |  | 
活动感受 |  |  |  |  | 
负责人及参加人员 |  |  |  |  | 
计算者和复核者 |  |  |  |  | 
指导教师审核意见 |  |  |  |  | 
备注 |  |  |  |  | 

## Slide 9
课题 | 测量物体的高度 （范例二） |  |  |  | 
测量示意图 |  |  |  |  | 
测得数据 | 测量项目 |  | 第一次 | 第二次 | 平均值
 | CA |  |  |  | 
 | BA |  |  |  | 
 | ∠MDE |  |  |  | 
 | ∠MCE |  |  |  | 
计算过程 |  |  |  |  | 
活动感受 |  |  |  |  | 
负责人及参加人员 |  |  |  |  | 
计算者和复核者 |  |  |  |  | 
指导教师审核意见 |  |  |  |  | 
备注 |  |  |  |  | 

## Slide 10: 反思一
我们直接测量出这根木棒的长度为2.32米。你们小组的测量结果与此相接近吗？有差距的原因是什么？
结论：
一是误差引起的。这种误差主要来源于我们自制的测角仪;
二是读数错误。

## Slide 11: 反思二：测量物体高度有哪些方法？
当测量底部可以到达的物体的高度时，如左图
当测量底部不可以直接到达的物体的高度时，如右图

## Slide 12
课后作业
习题1．7第2，3题